## Slide 1: 實體作業環境
學生：張語軒

## Slide 2
實體
作業環境
照明
熱
溫度
振動
通風
噪音

## Slide 3: 照明
光的本質
  可見光波長：380nm~780nm
  顏色的三個屬性：色調(光的波長)、飽和度(色彩的豐富程度)、亮度(顏色反射光線的程度)
光的量測
  照度：物體表面受到光源照射的總光線量
  亮度：物體表面反射出之光線的光通量
  反射比= 衡量受到光線與反射的比率

## Slide 4
光源的種類
  白熱燈絲燈：利用白熱絲發熱產生光線 EX.鎢絲電燈泡
    光源效果差但較溫暖
  非熱燈具：電流經過氣體發熱產生光 EX.日光燈
    光源效率高且壽命長但較冰冷
  對視覺有幫助的是亮度而非照度
    設計光線分配時必須加以考慮工作環境中「任兩點」的亮度比
眩光
  光線來源位置不當/配置的光線不當
  改善方式可從眩光的產生方式區分
    減少直接眩光：使用燈罩、增加距離或降低亮度比
    減少反射眩光：作業面使用反光性低的材質、降低燈具亮度

## Slide 5
照明在實體作業環境的設計要點
  利用日光，節省能源
  室內牆壁和燈具的清潔和顏色
  人員經過處須有照明設備
  工作場所亮度均勻且足夠
  精密及檢測作業須提供局部照明
  調整光源高度與角度，減少直接與間接強光

## Slide 6: 噪音
時段音量管制區 | 早、晚 | 日間 | 夜間
 | 早：am5:00至am7:00 晚：pm8:00至 pm10:00(鄉村)或 Pm11:00(都市) | am7:00至pm8:00 | pm10:00(鄉村)或 Pm11:00(都市)至 翌日am5:00
第一類 | 45dB | 50dB | 40dB
第二類 | 55dB | 60dB | 50dB
第三類 | 65dB | 70dB | 55dB
第四類 | 75dB | 80dB | 70dB
註：劃分原則由中央主管機關定之
工廠噪音管制標準

## Slide 7
噪音暴露量：衝擊性噪音不可超過140分貝，連續性噪音不可超過115分貝
兩種噪音暴露量計算：
噪音的危害
  聽覺：傳導性耳聾(耳內器官受損)、神經性耳聾(聽覺神經、耳蝸受損)
  生理：肌肉緊繃、心跳加快、腎上腺素增加
  心理：無法專心、工作效率差造成工作壓力，甚至影響作決策的信心
噪音的防治
  發生源：機具加裝防震基座，使用防震材質，減少震動所發出的聲音
  傳播途徑：將機具隔離
  接收者：使用耳塞或耳罩保護使用者的聽力
噪音在設計實體作業環境的注意要點
  定期維修機器
  以吸音材質代替金屬材質
  將吵雜的機器隔離或覆蓋
  防止噪音影響員工的溝通、工作效率與安全

## Slide 8: 熱、溫度
熱的量測
  濕黑球溫度：濕度高與無風環境時，量測會低於實際值
  有效溫度與修正有效溫度：找出不同溫度、風速、濕度下卻可感受到相同的溫度
  操作溫度：考慮輻射熱和對流的效應
  Oxford指數：乾球溫度與濕球溫度的簡單加權(修正濕黑球溫度)
  熱壓力指標：主要依據為人體蒸發熱和人體維持熱平衡所需的蒸發熱之比值
熱對身體的影響
  心跳率：處在溫度越高的環境，心跳率越高；增加工作負荷，心跳率也會上升
  (工作負荷指標)
  流汗率：人體每流1公升的汗，可吸收體內590Kcal熱量
  體心溫度：體心溫度38℃，人體將發生熱危害；超過39.2℃，則會中暑或熱衰竭
熱在實體作業環境設計的要點
  使員工避免處於過熱環境 EX.通風器
  避免外界環境過度影響作業環境 EX.窗簾、百葉窗、作業環境外圍種植樹木
  將熱來源隔絕 EX.避免受到輻射熱影響、減少燃料並提升環境品質
  通風 EX. 環境的通風可改善室內溫度

## Slide 9: 振動
振動的種類
  正弦振動
  不規律的隨機振動
振動的量測
  頻率：單位時間內來回的次數，單位Hz
  強度：振幅、位移、速度、加速度
  方向：前後(X)、左右(Y)、上下(Z)
振動對人體的影響
  舒適感(水平2Hz、垂直5~16Hz、女>男)
  生理(肌肉疲乏、血液循環不佳)
  視覺
振動在實體作業環境設計的要點
  減少機器振動導向人體
  避免長時間使用振動工具或處於振動環境
  定期維修機器減少振動

## Slide 10: 通風
通風的種類
  全部換氣：通風機與風管的結合，按每分鐘所需換氧量將工作環境空氣排換
  局部換氣：將汙染來源處局部排氣，比全部換氣的方式更為經濟
通風系統的規劃
  廠房設計初期就須考量通風系統
  考量因素 EX.工廠用途與所需條件、汙染物的種類、汙染發生位置及數量
  排氣方式必須注意汙染空氣的比重 EX.汙染空氣比空氣輕，通風口應設置上方
通風在實體作業環境設計的要點
  有毒氣體須使用完全包覆的方式排氣
  選擇適當的排氣罩，有助於排氣的效率
  設計局部的排氣系統
  利用工作場所的自然環境
  容易產生熱的環境可加裝排氣天窗
  定期維修通風系統

## Slide 11: 成果
學習實體作業環境的設計
了解各個設計因素的定義及量測
了解各因素的實體運用及危害