## Slide 1: 不同導航資訊界面與 DVD娛樂系統擺放位置 對不同年紀駕駛者分心之影響
學生：張語軒
教授：柳永青

## Slide 2: 文獻
25%車禍與分心程度有關(Wang et al.1996)
駕駛者將注意力放在聲音或聽覺的訊息而忽略前方道路環境，若為影音娛樂影響更大
(Direct Line Motor Insurance 2002)
認知負荷的增加會縮減駕駛者的視域範圍(Miura 1986)可能導致對周遭事物偵測能力的降低
(Chan and Courtney 1988)

## Slide 3: 文獻
駕駛者依賴視覺介面輔助，當視覺注意力超出負荷時，駕駛會減速，為了有效降低駕駛負荷，可同時加上語音輔助(Walker et al.1991)
模擬駕駛評估後，使用語音介面的錯誤率低於視覺介面(Walker et al.1991)
語音介面比視覺介面更能減少駕駛工作負荷
(Labiale 1990)

## Slide 4: 方法
受測者：
  18位雲科大工管所學生(年紀24~28)
  18位斗六市龍潭里民(年紀57~65)
  皆持有效駕照三年以上，且熟悉駕駛
36位受測者分別在不同道路負荷下參 與兩個實驗
  導航資訊系統
  DVD娛樂系統
實驗設備
  駕駛模擬器、抬頭顯示器、車用DVD撥放器、PDT設備

## Slide 5
受測者工作
  前測訓練：五分鐘模擬器訓練及PDT工作，熟悉實驗流程
  駕駛工作：依照日常駕駛習慣並依照交通標誌或車內導航資訊系統指示，以安全駕駛為優先
  導航工作：第一個實驗之受測者被要求依照資訊系統指示進行道路導航工作，當面臨左轉或右轉街道時，口述報告給實驗者所需轉彎的道路及方向(兩個劇本轉彎次數相同)
  專注DVD內容工作：藉由事前詢問的結果，再使用額外獎勵制度讓受測者對DVD的興趣更為提高
  視覺周遭偵測工作：紅色雷射光，25個位置，每10秒一次，一次1.5秒，每分鐘5次，受測者以按下方向盤上之按鈕做反應，共50光點，每點最多出現兩次
  跟車工作：盡可能與前車保持40公尺，無速限，速度變動型式為一正弦波，循環週期150秒
  主觀分心評量工作：包含受測者的背景資料及主觀心智負荷量表，受測者須於每段實驗完成後停車填答

## Slide 6
道路劇本設計為兩種類型
  低負荷道路
  高負荷道路
因素 | 低負荷道路 | 高負荷道路
道路寬度 | 4.5m | 3.67m
道路型態 | 直線多線道(同一行車方向2線道) | 彎曲二線道(同一行車方向1線道)
緩彎數 | 4 (3100 m radius) | 24(3100 m radius)
急彎數 | 2 (1500 m radius) | 12 (1500 m radius)
速限 | 50 km/h | 90 km/h
對向來車密度 | 低：平均每800公尺1輛來車 | 高：平均每25公尺5輛來車
十字路口旁 | 10 | 120
路旁房屋密度 | 低：平均每分鐘2幢 | 高：平均每分鐘20幢
路旁房屋位置 | 距道路邊線20公尺 | 距道路邊線3公尺

## Slide 7
實驗設計
  第一組實驗比較不同駕駛的年紀、道路環境複雜度及導航資訊系統是否會對駕駛行為、PDT績效、導航績效、主觀分析評量有影響；三因子混合實驗設計，自變項為道路環境、駕駛者年紀與導航資訊介面
  第二組實驗比較駕駛的年紀、道路環境複雜度、有無專注DVD內容、DVD擺放位置，是否會對駕駛行為、PDT績效、導航績效、主觀分析評量有影響；四因子混合設計實驗，自變項為道路環境、駕駛者年紀、DVD專注狀態、DVD擺放位置
道路類型 年紀 | EASY ROAD |  |  | HARD ROAD |  | 
 | 第一段(5m) | 第二段(10m) | 第三段(10m) | 第一段(5m) | 第二段(10m) | 第三段(10m)
年輕人18位 | 無導航 | 抬頭顯示器 | 語音 | 無導航 | 抬頭顯示器 | 語音
老年人18位 | 無導航 | 抬頭顯示器 | 語音 | 無導航 | 抬頭顯示器 | 語音
道路類型 年紀 | EASY ROAD |  |  | HARD ROAD |  | 
 | 第一段(5m) | 第二段(10m) | 第三段(10m) | 第一段(5m) | 第二段(10m) | 第三段(10m)
前 年輕人18位 後 年輕人18位 | 無DVD | 有專注 | 無專注 | 無DVD | 有專注 | 無專注
前 老年人18位 後 老年人18位 | 無DVD | 有專注 | 無專注 | 無DVD | 有專注 | 無專注

## Slide 8
實驗程序
  以導航系統為例，受測者同時執行駕駛模擬器及PDT工作(無導航)，完成後填寫第一次分心負荷量表，
  休息五分鐘後執行駕駛模擬器，並進行抬頭顯示器導航及PDT工作，於道路區段交換處填寫第二次分心負荷量表
  之後接續進行語音導航及PDT工作直到終點，填寫第三次量表
  須專注DVD之受測者則須回答影片5個簡單問答題，總實驗時間約70分鐘，實驗完成後付予酬勞及額外答題獎金
資料收集
  客觀評量：駕駛工作績效、PDT工作績效、導航工作績效、DVD答題績效
  主觀評量：背景資料、心智分心負荷量表

## Slide 9: 結果
主觀心智負荷量表(導航系統、DVD系統)
  導航系統
    不同道路類型使用導航介面：抬頭顯示器>語音、無導航
    不論何種導航介面：高負荷道路之心智負荷顯著高於低負荷道路
  DVD系統
    道路類型與DVD擺放位置交互作用：不論道路類型，DVD放前面之負荷皆顯著高於放後面
    道路類型與專注狀態交互作用：不論道路類型，專注DVD>無專注DVD>無DVD；高負荷道路之心智負荷顯著高於低負荷道路
    專注狀態與年紀交互作用：無DVD時老年人負荷顯著高於年輕人，其他專注狀態不顯著；不論什麼年紀，專注DVD的負荷最高
    專注狀態與擺放位置交互作用：專注及無專注，DVD放前面負荷較高；不管DVD放前放後，有專注之負荷最高、無專注次之
    年紀與擺放位置交互作用：不論什麼年紀，DVD放前面負荷較高；不論何種擺放位置，年紀無顯著差異

## Slide 10
周遭偵測工作PDT
  導航系統PDT績效：無導航之PDT總反應時間最快而HUD最慢
  亮點區塊及總反應時間分析：區塊四級區塊六在低負荷道路環境之總反應時間慢於高負荷道路；區塊二、四、五、六使用HUD時總反應時間最長
  四個視角反應時間(7、14、21、28)：老年人在7度的視角使用HUD最慢、語音次之、無導航最快

## Slide 11: 討論
老年人在PDT、道路注意力、導航系統影響、挫折壓力等選項，導航正確率、橫向加速度變異、縱向速度變異、方向盤角度變異接顯著比年輕人表現得差，在高負荷道路使用HUD介面時最為明顯
HUD介面使駕駛對周遭突發狀況反應變慢、資訊處理能力變差、駕駛行為變異大
DVD系統放前面並須專注影片內容時，對心智負荷總分、駕駛行為、PDT總反應時間、總命中率有較大影響
DVD至於前方並專注內容的負面影響如使用HUD介面導航一般或更嚴重

## Slide 12: 實際應用
若選配車內娛樂資訊時，導航介面則建議採用語音播報的方式，以減少駕駛分心；DVD(車內電視)則建議至於前方中空處之顯示螢幕應限制為無法啟動，僅能啟動後座螢幕以供乘客觀賞，以防駕駛因視覺、認知負荷過高分心
政府應規範車廠及高齡駕駛者的問題，除手持行動電話外應約束視訊化設備的使用；而高齡駕駛應規範幾年內須重新考取駕照，以保持他們行車最佳狀態