## Slide 1: Interaction design for communicating system state and capabilities during automated highway driving
期刊：Procedia Manufacturing ( 2015 )
學生：張語軒
指導教授：柳永青

## Slide 2: Introduction
系統如何做出適當的反應使駕駛理解系統能力避免混淆是很重要的觀點(Bredereke et al. 2002)
駕駛者切換三種自動駕駛模式，分別為手動、類自動及全自動(HAVEit project, 2015)
  HAVEit : Highly automated vehicles for intelligent transport

## Slide 3: Experiment
實驗設計
2x2混因子
  交通流量：高車流量、低車流量 (組間因子)
  介面型態：介面A、介面B (組內因子)
自動化模式(儀表板介面)
  介面A：手動/ACC(主動車距控制巡航系統)/全自動
  介面B：手動/全自動

## Slide 4: Experiment
簡化版介面A
a) manual mode, b) ACC active, c) Auto available d) Auto active.

## Slide 5: Experiment
簡化版介面B
a) manual mode, b) Auto available c) Auto active.

## Slide 6: Experiment
設備
  130度圓柱型顯示器
  儀表板為電腦螢幕
  後照鏡為LCD螢幕模擬
  方向盤附有握把感應器
  iPhone 4s模擬方向盤按鍵：啟動自動化模式
    介面A：三個按鈕
    介面B：兩個按鈕

## Slide 7: Experiment
刺激/劇本
  瑞典高速公路，每個方向有兩線道
  每位受測者駕駛路段兩次分別使用介面A、B
  為平衡使用介面的順序，一半的受測者會先使用介面A，另一半則先使用介面B

## Slide 8: Experiment
刺激/劇本
使用轉向指示器啟動自動變道至左側車道，當超過緩慢車輛後再使用轉向指示器變道回原車道。
可自動化
自動化失效

## Slide 9: Experiment
測量
  可自動化後按下按鈕的時間
  自動化失效後手放上方向盤的時間
  對介面的偏好
  對介面的接受度與其他意見

## Slide 10: Experiment
受測者
  23個專業卡車司機(4女，平均年齡39.5歲，標準差12.1歲)
  皆使用過CC(定速器)，其中八人使用過ACC(主動車距控制巡航系統)。
  受過卡車模擬器的課程，每個受測者可以得到SEK 600(約70美金)，作為當受測者的補償。
  12個受測者分配到高交通密度的組別，11位則是低交通密度的組別。

## Slide 11: Experiment
過程
  向受測者介紹此研究
  介紹模擬器的操作及控制
  解釋自動化功能及兩種儀表板介面之概念
  受測者模擬駕駛時須盡可能行駛道路右側，並保持車速90km/hr
  於測試道路上模擬駕駛5分鐘

## Slide 12: Experiment
  第一次駕駛，使用介面1開始實驗(A/B)
  訪談詢問介面1的設計、普遍印象及接受度
  第二次駕駛，使用介面2(A/B)
  訪談詢問使用介面2的設計、普遍印象及接受度
  比較對於兩介面之偏好
  每段駕駛約15分鐘(因此駕駛模擬器共30分鐘)，整個流程包含指導及回答問題約60~75分鐘

## Slide 13: Results
ACC啟動次數
  高交通流量組：12人中有4人在啟動全自動前使用了ACC
  低交通流量組：11人中有2人在啟動全自動前使用了ACC
在不同交通密度下，啟動全自動功能前，使用ACC功能者很少

## Slide 14: Results
按鈕的時間(ACC/全自動)(Time To Button Press)
  第一個自動化階段有交互作用：受測者在低交通密度下介面A反應時間較長，高交通密度下的差異較小

## Slide 15: Results
  第二個自動化階段：介面A的TTBP顯著較長；高交通密度下TTBP顯著較短，同樣有交互作用
受測者在高交通密度下會更頻繁地察看儀表板上模式的轉換

## Slide 16: Results
自動化失效手放上方向盤的時間(Time To Hold Steering wheel)
  第一個自動化失效期：介面A只有側邊自動化失效，而介面B則是全面失效
  第一期有顯著差異：介面B有顯著較短的TTHS
造成此差異的原因可能是介面A只有側邊自動化失效，或許比全自動化失效更難偵測
全面自動化失效時在引擎聲和視覺流動上的改變較為明顯

## Slide 17: Results
  第二、三個自動化失效期：介面A、B皆為自動化全面失效
  第三期只在交通密度下有顯著：高交通密度組有顯著較長的TTHS(異於前兩期為發生點在於彎道)
在第二第三個自動化失效期，兩介面之間無顯著差異，可能原因為學習效果

## Slide 18: Results
介面偏好主觀意見
  23人之中9人偏好介面A，13人偏好介面B(1人無選擇)
  交通密度下，偏好介面A/B：高密度5/6，低密度4/7

## Slide 19: Results
主觀意見
  介面A
    可使用多一點色彩，模式轉換應更加明顯，ACC讓人混淆，應該只有開與關
    介面資訊較多
  介面B
    重要的訊息如燃料多寡，應加入介面
    介面簡單，資訊容易解讀與執行，圖形變化較大明顯知道模式的改變
兩介面模式轉換時應加入音效或其他回饋提醒

## Slide 20: Discussion
由於樣本數較少，對於偏好介面B者較多(13 vs. 9)無法過度強調何種介面特別好
有些人希望介面乾淨簡單，有些人要求介面須有更多有用資訊，未來可更進一步調查於絕對安全的情況下，是否自動化卡車之儀表板可被客製化

## Slide 21: Discussion
實驗顯示在駕駛與自動化汽車之間的設計，開啟自動化和自動化失效後回歸駕駛所花費的時間為重要的因素
未來研究應調查GUI(圖形使用者介面) ，及其他資訊的型態應如何設計，達到人車自動化互動之最佳化。