## Slide 1: 什麼等級的視覺信息 可以激發高度自動化之車輛用戶的信任 Investigating what level of visual information inspires trust in a user of a highly automated vehicle
作者:Ma, R. H., Morris, A., Herriotts, P., & Birrell, S. (2021).
期刊:Applied Ergonomics 90 (2021): 103272.
Autonomous vehicles 、 Trust 、 Visual feedback 、 HMI 、 Driving simulator
自動駕駛汽車、信任、視覺反饋、人機界面、駕駛模擬器
指導老師:柳永青
報告人:蔡培詩

## Slide 2: 簡介
預計2035年全球自動駕駛汽車銷量將達到2100萬輛左右。自動駕駛(AD)系統可以降低排放和擁堵，減少事故，提高安全性，減少司機的工作量，並改善旅行體驗(Balfe et al., 2015; Fagnant and Kockelman, 2015; Wadud et al., 2016)
駕駛員必須完全相信自動化才能取得積極成果；信任可以促進人與人之間的關係，但也有助於人機之間的聯繫 (Sheridan, 1975; Sheridan and Hennessy, 1984)
信任在影響個人使用自主系統的意願方面起著重要作用。 信任被稱為“一種態度，即在不確定性和脆弱性特徵下，代理人將幫助實現個人的目標” (Lee and See, 2004)

## Slide 3: 簡介
以前的研究強調的因素，如系統的明確度，技術能力，溝通不確定性的信息和感知有用性會影響司機的信任度(Choi and Ji, 2015; Beller et al., 2013; Helldin et al., 2013.)
Choi and Ji (2015)討論了系統明確性，技術能力和情況管理是影響駕駛員信任度的重要因素。他們建議提供駕駛員有關自動駕駛汽車信息可以增強駕駛員對自動化的了解。研究還表明，駕駛員接受或拒絕自動駕駛汽車的意願取決於感知有用性和信任。

## Slide 4: 簡介
根據 Beller et al.’s (2013)的研究，在具有安全隱患的情況下，駕駛員在得到不確定信息(帶有不確定表達的符號)時，表現出更快、更安全的反應。他們提出，與對照組相比，當一個不確定符號出現時，發現更多的信任和接受。
Helldin et al. (2013)研究了在自動駕駛場景中不確定性如何影響駕駛員的信任。在接管情況下，與控制組相比，當提供不確定性信息時，司機會有更多的信任，他們更有可能在駕駛時執行次要任務，並對自動化表現出信任(Helldin et al. ， 2013)

## Slide 5: 方法
便利性和滾雪球抽樣方法
受測者共30位（15位男性，15位女性）
將參與者平衡分為3組，每組10個人，每組5位男性和5位女性
信息 | 參加者數據
性別 | 15（男），15（女）
年齡 | 12（18–25），9（26–30），1（31–40）， 5（41–50），3（50–55）
駕駛經驗 | 4（1-2年），3（2-3年），2（4-5年），21（5年以上）
每周平均里程 | 12（<100英里），10（100-200英里），3（200-300英里）， 3（300-400英里），2（500+英里）
車輛變速器 | 20（手動），10（自動）

## Slide 6: HMI design
HMI顯示器是由研究人員根據駕駛場景視頻設計的。研究人員遵循了可用性啟發式原理(Nielsen, 1994)
為了消除HMI設計是影響用戶信任度的一個混雜因素，在進行使用者試用之前，必須測試用戶是否理解顯示給他們的顯示器的含義，以消除由於誤解而產生的不信任感。研究前涉及大約15分鐘的一對一訪談
Notes: 啟發式評估是設計一個傑出產品的關鍵部分，用戶可以很容易地參與其中，並在他們的互動中發現價值。它是對產品的用戶介面的全面評估，其目的是檢測用戶與產品交互時可能出現的可用性問題，並確定解決這些問題的方法。

## Slide 7: HMI design
為參與者提供了一組顯示圖，並要求他們將其與一組駕駛場景影片的短語和螢幕截圖進行匹配。為他們提供了三組顯示：
第一組-英國交通標誌
第二組–車輛可以看到的東西
第三組-車輛將做什麼

## Slide 8: HMI design
獲取參與者對顯示的想法和意見的反饋
添加對比鮮明的路面顏色
重新措辭以在顯示的不同含義之間更清晰的解釋
增加了車輛前部以指示其相對於車輛的位置。
觀察到所有參與者都完成了全部三組練習，而沒有任何錯誤答案。向參與者展示了最終的HMI設計
第1組：無反饋–未提供HMI顯示。
第2組：適度的反饋–顯示Set 1 UK交通標誌和Set 2車輛可以看到的東西。
第3組：高反饋–顯示Set 1 UK交通標誌，Set 2車輛可以看到的內容和Set 3車輛將要做什麼。

## Slide 9: 儀器
拉夫堡大學的靜態駕駛模擬器
駕駛場景投影到駕駛員座椅前約3 m的牆壁上
使用了10個不同駕駛場景的影片（每個影片持續約2分鐘）
 | 駕駛場景 | 描述
1 | 離開商業園 | 離開商業園區的車輛；限速20mph; 道路上的人行橫道；騎單車的人; 迴旋處晴朗道路狀況；最小的流量。
2 | 雙車道 | 繁忙的郊區環形交叉路口；雙行車道; 最高時速40 mph; 高速攝影機，晴朗的路況。
3 | 小村莊 | 單行車道；小村莊; 限速30mph; 橋樑狹窄，道路晴朗。
4 | 市中心 | 市中心; 限速20mph; 繁忙的道路；迂迴; 高行人水平; 交通燈，晴朗道路狀況。
5 | 單行道 | 單行車道；限速50 mph; 迴旋處 交通流量低，路況晴朗。
6 | 適度的 高速公路交通 | 進入高速公路；限速70mph; 路況晴朗，交通適中；在下一個路口離開高速公路。
7 | 居住區 | 居住區; 限速30mph; 道路晴朗，車輛停在道路上；要求車輛駛入對面的車道。
8 | 居住區： 盲區 | 居住區; 限速30mph; 道路晴朗，車輛停在道路上；想要駛出；迎面駛來的車輛；兩個盲區；迂迴。
9 | 切入到 高速公路 | 切入到高速公路上；限速70mph; 交通繁忙，道路晴朗。
10 | 高速公路 交通繁忙 | 高速公路；限速70mph; 道路晴朗，其他車輛匯入高速公路；高流量水平；在下一個路口離開高速公路。

## Slide 10: 儀器
Nissan NV200車輛
Sony VPL-CS1 LCD 數據投影儀用於直接在擋風玻璃前顯示各種駕駛情況
道路和發動機噪音通過安裝在駕駛員座椅兩側的Fujitsu 2.0CH揚聲器PS-130播放
使用Microsoft Paint和Adobe Premiere Pro創建和編輯HMI顯示，然後將其顯示在Apple iPad Air上

## Slide 11
對“自動駕駛車信任問卷”的表述進行重新修訂（從“系統”--“自動駕駛車”）Jian et al. (2000)。
要求參與者使用7點Likert量表選擇最適合他們的感受的選項，評分範圍從1（根本沒有）到7（非常好）。
量表中添加了八個其他問題，以便對參與者對自動系統的感覺有更廣泛的了解。添加了問題13~15和18，以調查反饋水平如何影響參與者對自動駕駛汽車的信任。添加了問題16、17、19、20，以檢查參與者的使用意圖以及將來對自動駕駛汽車的接受程度
信任度

## Slide 12
該研究的目的是了解哪種視覺反饋可為高度自動化的車輛用戶提供最佳信任。
收集的主要數據是參與者對每種駕駛場景結束時給出的信任問卷的答复。為了分析信任和不信任分數，將信任問卷中的問題分為信任或不信任。
發現問題1~5、15和19與不信任有關。
問題6~14、16~18和20與信任相關。在這項研究中，基於Jian et al. (2000)提出的技術來計算信任度量的綜合得分。
Notes: 使用重複測量設計來了解所遇到的問題，偏好以及關於車廂區域的好惡，例如座椅和座椅控制裝置。

## Slide 13
自動駕駛車信任問卷
變數 | 問題 |  | 信任/不信任問題
信任自動駕駛汽車 | 01 | 自動駕駛汽車具有欺騙性 | 不信任
 | 02 | 無人駕駛車輛動作欠佳 | 不信任
 | 03 | 我對自動駕駛汽車意圖行為表示懷疑 | 不信任
 | 04 | 我對自動駕駛汽車持謹慎態度 | 不信任
 | 05 | 自動駕駛汽車的行為將造成損害或傷害後果 | 不信任
 | 06 | 我對自動駕駛汽車充滿信心 | 相信
 | 07 | 自動駕駛汽車提供安全的環境 | 相信
 | 08 | 自動駕駛汽車有誠意 | 相信
 | 09 | 自動駕駛汽車可靠 | 相信
 | 10 | 自動駕駛汽車可靠 | 相信
 | 11 | 我可以信任自動駕駛汽車 | 相信
 | 12 | 我對自動駕駛汽車很熟悉 | 相信

## Slide 14
人機界面 | 13 | 自動駕駛汽車提供準確的決策 | 相信
人機界面 | 14 | 自動駕駛汽車提供的反饋水平足夠 | 相信
人機界面 | 15 | 我擔心自動駕駛汽車會犯錯誤 | 不信任
使用/接受意向 | 16 | 我會每天使用這種自動駕駛汽車 | 相信
使用/接受意向 | 17 | 自動駕駛汽車使我能夠在駕駛時執行其他有用的任務 | 相信
人機界面 | 18 | 自動駕駛汽車錶現出很高的一致性 | 相信
使用/接受意向 | 19 | 在任何情況下我都不會使用自動駕駛汽車 | 不信任
使用/接受意向 | 20 | 酒後我會考慮使用自動駕駛汽車作為交通工具 | 相信
自動駕駛車信任問卷

## Slide 15
結果
影片 | 組別 |  | 
 | 第1組-沒有反饋 | 第2組-中度反饋 | 第三組–高反饋
1 –離開商業園區 | 855 | 906 | 1013
2 –雙行車道 | 904 | 911 | 1010
3 –小鎮 | 896 | 921 | 1020
4 –市中心 | 894 | 950 | 1019
5 –單行道 | 905 | 851 | 1038
6 –適度的高速公路通行 | 890 | 876 | 1061
7 –居住區 | 933 | 957 | 1072
8 –居住區：盲區 | 948 | 920 | 1070
9 –駛入到高速公路上 | 949 | 970 | 1082
10 –高速公路繁忙 | 952 | 905 | 1082
所有影片的平均信任分數 | 912.6 | 916.7 | 1046.7

## Slide 16
結果
不同級別的視覺反饋如何隨著時間的推移對參與者的信任程度產生影響

## Slide 17
沒有足夠的反饋會影響對駕駛員的信任程度；視覺反饋與信息提供了車輛可以看到什麼和將要做什麼的信息，可以增強參與者的信任度。
結果

## Slide 18
Mann Whitney Test |  |  | 
Test Statistics |  |  | 
 | Group 1 – Group 2 | Group 1 – Group 3 | Group 2 – Group 3
Mann-Whitney U | 40.500 | .000 | .000
Wilcoxon W | 95.500 | 55.000 | 55.000
Z | -.718 | −3.781 | −3.781
Asymp. Sig. (2-tailed) | .473 | .000 | .000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] | .481,251 | .000011 | .000011
僅提供車輛能看見什麼或無反饋相比，
參與者通過提供有關車輛能看見什麼和將要做什麼的信息的反饋表達了對AD系統的更大信任。
第1組：無反饋。
第2組：適度的反饋。
第3組：高反饋。

## Slide 19
結論
該發現表明，無反饋組和中度反饋組之間沒有顯著差異。一種可能的解釋可能是由於駕駛員的工作量增加，因為基本上需要中度反饋小組的參與者通過顯示器仔細檢查駕駛場景。這與以前的文獻產生了共鳴，後者表明更高的工作量會降低使用自動化的信任度和接受度(Biro et al., 2004)
以往的研究結果表明，信任隨著時間的流逝而發展和增強(Yang et al., 2017)
在三組中自動駕駛汽車熟悉性問題均顯示出不顯著的上升趨勢。這清楚地表明，由於熟悉，即使沒有反饋也可以建立信任。通過預先培訓在使用AD系統之前，例如提供有關車輛能力和限制的知識，可以增加自動化方面的熟悉度，並提高用戶接受和信任的可能性(Khastgir et al., 2018; Forster et al., 2019
Notes: 這一發現特別重要，因為它指向一個新變量。與僅在將來的研究中顯示的結果相比，調查僅提供車輛的功能是否存在顯著差異將很有趣。

## Slide 20
結論
本文描述了三個視覺反饋級別（從低到高）如何影響駕駛員的信任度。但是，最近的研究 (Ulahannan et al.,2020)提出不同的人喜歡不同的信息類型（高信息偏好和低信息偏好）
更高的工作量會降低使用自動化的信任度和接受度(Biro et al., 2004).這一發現特別重要，因為它指向一個新變量。與未來研究的結果相比，只提供“車輛會做什麼”是否有顯著差異，這將是一件有趣的事情。
研究發現，參與者的信任度會根據是安全還是非安全關鍵的情況進行調整。這與Koo等人的研究相一致。（2015年），得出的結論是，在不同的駕駛條件下可能需要不同級別的反饋，以激發用戶的信任。這可能會影響對自動駕駛汽車駕駛員的信任程度。基於行駛情況使用自適應接口可能是一種解決方案，並且這還可以防止過多的信息和過載，這些信息和過載可能導致濫用，從而導致對AD系統的不信任。

## Slide 21
題目 | 作者/期刊 | 摘要 | Keywords
Presenting system uncertainty in automotive UIs for supporting trust calibration in autonomous driving 提出汽車用戶界面中的系統不確定性，以支持自動駕駛中的信任校準 | Helldin, T., Falkman, G., Riveiro, M., & Davidsson, S. (2013, October). In Proceedings of the 5th international conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications (pp. 210-217). | 為了探討可見之汽車不確定性對駕駛人在自動駕駛場景下的信任度的影響，採用模擬實驗進行了研究。 | Uncertainty visualization(可視化不確定性), trust(信任), automation(自動化), driving(駕駛), acceptance(驗收).
A hierarchical framework to analyze shared control conflicts between human and machine 用於分析人機之間共享控制衝突的分層框架 | Itoh, M., Flemisch, F., & Abbink, D. (2016). IFAC-PapersOnLine, 49(19), 96-101. | 人與機器之間的衝突：如何檢測並解決它們？提出了一種理論框架，該框架受分層任務分析的啟發，確定了五個可能的衝突源：意圖，信息收集，信息處理，決策和行動實施。 | Automation自動化 Shared Control共享控制 Human-Machine Cooperation人機合作 Conflict衝突 Safety安全 Automobile汽車 Aviation航空 Teleoperation遠端操作

## Slide 22
題目 | 作者/期刊 | 摘要 | Keywords
investigating the Importance of Trust on Adopting an Autonomous Vehicle 調查信任對採用自動駕駛汽車的重要性 | Choi, J. K., & Ji, Y. G. (2015). Investigating the importance of trust on adopting an autonomous vehicle. International Journal of Human-Computer Interaction, 31(10), 692-702 | 研究的目的是研究用戶對自動駕駛汽車的採用情況，並調查哪些因素促使人們信任自動駕駛汽車 | Autonomous vehicles 、 Trust 、 Visual feedback 、 HMI 、 Driving simulator 自動駕駛汽車、信任、視覺反饋、人機界面、駕駛模擬器
The contribution of driving with friends to young drivers’ intention to take risks: An expansion of the theory of planned behavior 與朋友一起駕駛對年輕駕駛員的冒險意願的貢獻：計劃行為理論的擴展 | Guggenheim, N., Taubman–Ben-Ari, O., & Ben-Artzi, E. (2020). Accident Analysis & Prevention, 139, 105489. | 年輕駕駛和他們的同齡人之間的互動，可能有助於增加或減少風險魯莽，不僅對車內的每個人，也可能影響到其他道路使用者，因此值得深入研究 | Young drivers;Friends;Risky driving;Theory of planned behavior 年輕駕駛、朋友、危險駕駛、計劃行為理論

## Slide 23
題目 | Passenger distractions among adolescent drivers 同伴乘客對青少年駕駛之干擾
作者/期刊 | Heck, K. E., & Carlos, R. M. (2008). Journal of safety research, 39(4), 437-443.
摘要 | 問題： 與同伴一起開車的青少年發生撞車的風險更高。儘管乘客可能會分散駕駛員的注意力，但對於青少年駕駛員中這些分散注意力的情況卻知之甚少。 方法： 研究使用了2144名加州高中高年級學生的駕駛調查數據，以調查乘客造成的干擾。 結果： 駕車的年輕人中有38.4％的人報告自己被旅客分散了注意力。據報導，在中等至高收入學校上學的女孩和學生中，​​分心的情況更為普遍。 說話或大喊是最常報告的分散注意力的類型。 據報告，約有7.5％的分心是故意的，例如毆打或撓痒癢癢的駕駛員或試圖使用車輛的控制裝置。 飲酒後駕駛和駕駛員撞車都是報告與乘客相關的注意力分散的重要預兆。
Keywords | Adolescent 青少年 Motor vehicles機動車輛，Distraction分心 Social behavior 社會行為