## Slide 1
Evaluating secondary input devices to support an automotive touchscreen HMI : A cross-cultural simulator study conducted in the UK and China
期刊 : Applied Ergonomics 78, July 2019, Pages 184-196
作者 : Human Factors Research Group, Faculty of Engineering, University of Nottingham, UK
Jaguar Land Rover Research, International Digital Laboratory, Coventry, UK
學生 : 宋錦玉
評估輔助輸入設備以支持汽車觸控螢幕HMI : 在英國和中國進行的跨文化模擬器研究
Notes: 比較兩個國家，在使用不同的操作設備來控制螢幕的差異

## Slide 2
01
Introduction
觸控螢幕作為車輛的主要顯示和控制介面越來越普遍，它可以有效完成某些任務(例如清單的選擇、音樂的選擇等)。而觸控螢幕本質上會需要視覺注意，部分原因是設計師盲目堅持擬物化介面元素以取代按鈕，此缺乏真正的觸覺，表示駕駛員必須以視覺來定位螢幕上的資訊，這就可能會增加駕駛員和其他用路者的風險。
學者 | 年份 | 內容
G. Burnett et al. | 2011 | 觸摸螢幕作為車輛的主要顯示和控制介面越來越普遍，與其他車載設備相比，它可以更有效地完成某些任務，並吸引駕駛員更積極的回應。
NHTSA (美國國家公路交通安全管理局) | 2013 | 常見的車載輔助控制和訊息娛樂如果再以觸摸螢幕為中心的系統上呈現服務，可能需要過多的視覺關注。這可能會對駕駛性能和車輛控制產生有害影響，從而增加駕駛員和其他道路使用者的風險。
- 動機

## Slide 3
01
Introduction
目的一 :
探索不同輸入設備對駕駛員分心和表現的影響，並引發對可與觸控螢幕結合使用的輔助輸入設備或設備的偏好。
目的二 :
調查在國家層面(英國和中國之間)駕駛的表現、行為和對設備的接受度的差異，並以文化角度進行解釋。
選擇英國和中國的原因 |  | 
學者 | 年份 | 內容
Young et al. | 2012 | 各國的文化、語言和駕駛環境存在很大的差異
對許多汽車製造商來說，這兩個國家都代表著重要的國際市場 |  | 
- 研究目的
Notes: 兩國文化差異大，兩國都代表重要的國際市場

## Slide 4
01
Introduction
學者 | 年份 | 內容 | 
Eren et al. | 2015a | 設計互動式螢幕元素 | 減輕因設備所引起的視覺(和手動)需求
Large et al. | 2013 | 比較不同列表滾動技術 | 
Burnett et al. | 2013 | 識別簡單、直觀的捷徑手勢 | 
Eren et al. | 2015b |  | 
Aslan et al. | 2015 | 探索新技術，例如基於駕駛員的半空中手指接近度來擴展或預測觸控螢幕目標 | 
Ahmad et al. | 2017 |  | 
Pitts et al. | 2012 | 在觸控螢幕中添加觸覺提示，以模擬真實按鈕按下的情況 | 
Zwahlen et al. | 1988 | “軟”按鈕取得的成功有限，最終可能無法實現完全與傳統的物理按鈕相關的複雜皮膚的感覺 | 
Porter et al. | 2005 | 物理設備可能會有更好的操作準確性，特別是位於支撐駕駛員手臂的有利位置 | 
- 文獻回顧

## Slide 5
02
Method
英國 | 中國
24名 | 
長期居住於該國/該國國民 | 
持有該國駕照且主要是在該國開車 | 
自願者 | 由招聘機構挑選
男生11名；女生13名 | 
平均年齡32歲 (範圍21~51歲) | 平均年齡32歲(範圍22~52歲)
20名右撇子；4名左撇子 | 21名右撇子；3名右撇子
平均駕駛年齡12.5年(範圍4~31年) | 平均駕駛年齡6.3年(範圍2~20年)
平均里程數 7495英里(範圍500~20000) | 平均里程數11700英里(範圍4000~20000)
- 受測者

## Slide 6
02
Method
模擬駕駛環境是使用STISIM(v2)軟體創建
場景為一條有三個車道的高速公路
道路上的標誌會與當地語言和道路規則一致 (包含路邊的風景等)
行車道兩側的車流量適中
使用羅技G27方向盤及踏板
觸控板、觸控螢幕、旋轉控制器、方向盤控制器
場景
模擬器
- 儀器

## Slide 7
02
Method
英國
右駕汽車
中控台和設施位於左側
用SMI的ETG記錄受測者的眼球運動
中國
左駕汽車
中控台和設施位於右側
用攝影機錄下受測者的眼球運動
Notes: 方向盤
觸控板
觸控螢幕
旋轉控制
ETG眼動追蹤儀
英國使用Honda Civic SE汽車的前半部來取代原本的汽車裝置
270度的螢幕、3台投影機
8英吋的LCD顯示螢幕來呈現車速表、轉速表，以模擬汽車儀表板

## Slide 8
02
Method
自變項 | 組間變項 | 國家 (英國、中國)
 | 組內變項 | 設備 (觸控板、觸控螢幕、旋轉控制器、方向盤控制器 )
 |  | 次要任務 (四項車內任務 : 使用不同的設備完成每個任務)
依變項 | 任務表現 | 透過次要任務的時間來衡量
 | 視覺行為 | 總掃視時間(TGT)、平均掃視持續時間(MGD)、掃視次數(NG)
 | 駕駛性能 | 速度、車道保持、車距，從STISIM軟體計算
 | 工作量 | NASA-TLX 平均工作量
 | 情緒反應 | 自我評估人體模型(SAM)問卷中獲得的支配、喚醒、控制評分
 | 主觀評分和偏好 | 駕駛的易用性、對駕駛任務的干擾、設備的偏好等，使用7點李克特量表問卷調查
- 實驗設計

## Slide 9
02
Method
- 實驗流程
兩國的主要駕駛任務皆採用“汽車跟隨”
一輛黃色汽車在模擬駕駛場景開始時出現在高速公路上，並以65英里/小時的穩定速度駕駛。受測者被指使進入高速公路，以受測者認為是安全和適當的距離跟隨前車，並遵守道路規則
在執行主要任務時，需利用四個設備進行四項次要任務
觸控板
觸控螢幕
旋轉控制器
方向盤控制器
Notes: 105公里

## Slide 10
02
Method
地圖操作
用平移或縮放以查看路線
列表選擇
從清單中選擇指定的音樂
內容輸入
輸入電話號碼並撥打
選單滑動
分別對四種介面進行滑動
- 實驗流程

## Slide 11
02
Method
- 實驗流程
問卷填寫 (NASA-TLX、SAM、偏好)
英國 : 在所有任務完成後，受測者坐在模擬器上填答問卷
中國 : 在每完成一項任務後，以口頭的方式回答問題，由實驗者進行記錄
在四種設備皆測試完後，受測者進行第五次的實驗，受測者選擇一個自己喜歡的設備來完成四項任務中的每一項任務

## Slide 12
03
Results and analysis
- 任務表現
英
國
中
國
交互作用
主效應
國家與任務
(3,105) = 2.9 ； P < 0.05
設備與任務
(9,315) = 10.751 ； P < 0.001
中國受測者完成選單和列表任務的時間明顯更長，但地圖和內容的表現相當
使用觸控螢幕的速度是最快的，而使用其他設備的相對性能差異很大
設備
(3,105) = 84.6 ； P < 0.001
任務
(3,105) = 11.7 ； P < 0.001
觸控板完成任務最慢，觸控螢幕最快
內容輸入需花最多時間去完成
Notes: 設備（TP = 觸摸板、RC = 旋轉控制器、SWC = 方向盤控制、TS = 觸摸屏）
任務（MN = 菜單導航、LS = 列表選擇, TE = 文本輸入，MM = 地圖操作）

## Slide 13
03
Results and analysis
- 駕駛性能(速度標準差)
交互作用
設備
(3,105) = 21.6 ； P < 0.001
使用觸控板時，速度變化最明顯；使用觸控螢幕的速度變化最小
國家與設備
(3,105) = 3.7 ； P < 0.05
任務與設備
(9,315) = 3.3 ； P < 0.01
主效應
國家
(1,35) = 4.7 ； P < 0.05
任務
(3,105) = 3.4 ； P < 0.05
中國受測者的速度曲線變化比英國大
在執行地圖任務時比在列表和內容輸入的速度曲線更穩定
Notes: SDLP 車道位置

## Slide 14
03
Results and analysis
- 駕駛性能(SDLP)
設備
(3,105) = 8.3 ； P < 0.001
使用觸控螢幕時，車道控制的穩定性比觸控板好
主效應
交互作用
國家與設備
(3,105) = 3.7 ； P < 0.05
中國的車道位置控制能力比英國差
國家
(1,35) = 33.5 ； P < 0.001
Notes: SDLP 車道位置

## Slide 15
03
Results and analysis
- 駕駛性能(車距)
交互作用
任務與設備
(9,315) = 1.9 ； P < 0.05
設備
(3,105) = 21.2 ； P < 0.001
在車距的控制，使用觸控螢幕時優於使用其他設備，觸控板是最糟糕的
主效應
國家
(1,35) = 4.0 ； P =0.055
中國受測者比英國受測者表現出更多不穩定的車距控制
Notes: SDLP 車道位置

## Slide 16
03
Results and analysis
- 視覺行為(TGT)
主效應
設備
(1.35) = 68.23 ； P < 0.001
使用觸控螢幕的時候，注視時間花最多
國家
(1,35) = 13.99 ； P <0.01
中國受測者比英國受測者所花費的注視時間長
交互作用
國家與設備
(3,105) = 4.57 ； P < 0.01
國家與設備與任務
(9,315) = 2.04 ； P < 0.05
在大多數任務和設備，中國受測者的注視比英國的多，除了觸控螢幕的內容輸入任務
Notes: 總掃視時間 TGT
平均掃視持續時間 MGD
掃視次數 NG
掃視被歸類為“開”或“越野”。越野視線反映了針對控制設備和用於反饋的觸摸屏的視覺注意力。

## Slide 17
03
Results and analysis
- 視覺行為(MGD)
交互作用
任務與設備
(9,315) = 8.55 ； P < 0.01
任務
(93,105) = 20.67 ； P < 0.01
在車距的控制，使用觸控螢幕時優於使用其他設備，觸控板是最糟糕的
主效應
列表和內容輸入任務中使用觸控螢幕比其他時間產生更長的注視瀏覽時間
Notes: 總掃視時間 TGT
平均掃視持續時間 MGD
掃視次數 NG

## Slide 18
03
Results and analysis
- 視覺行為(NG)
交互作用
國家與設備
(3,105) = 2.82 ； P < 0.05
設備
(3,105) = 128.0 ； P < 0.001
受測者使用觸控螢幕時的注視次數更少，使用觸控板的注視次數最多
主效應
中國受測者在使用觸控螢幕時進行的注視明顯少於英國
任務與設備
(9,315) = 14.84 ； P < 0.001
旋轉控制器與方向盤控制器相比，在列表任務中使用旋轉控制的注視次數較少，但在地圖操作的注視次數較多
Notes: 總掃視時間 TGT
平均掃視持續時間 MGD
掃視次數 NG

## Slide 19
03
Results and analysis
- 工作量(NASA-TLX)
交互作用
國家與設備
(3,138) = 2.91 ； P = 0.037
中國受測者認為旋轉控制器的使用要求高於英國受測者
設備
(3,139) = 36.2 ； P < 0.001
主效應
與其他設備相比，觸控板的要求最高，而觸控螢幕的要求最低
Notes: TP 觸控板
RC 旋轉控制器
SWC 方向控制盤
TS 觸控螢幕

## Slide 20
03
Results and analysis
- 情緒反應(SAM)
交互作用
國家與設備
(3,138) = 5.5 ； P = 0.001
中國受測者對新設備的總體興奮程度高於英國受測者
國家
(1,46) = 15.9 ； P < 0.001
主效應
快樂
(3,138) = 37.4 ； P < 0.001
喚醒
(3,138) = 10.1 ； P < 0.001
支配
(3,138) = 37.3 ； P < 0.001
設備
觸控板的評分最低 (最不愉快、最不刺激、最難控制)
觸控螢幕的評分最高 (最愉快、最刺激、最好控制)

## Slide 21
03
Results and analysis
- 偏好(駕駛時的易用性、干擾)
受測者認為旋轉控制器、方向盤和觸控螢幕在駕駛時更容易使用，且且與觸控板相比對駕駛任務的干擾更少
設備
(3,135) = 30.0 ； P < 0.001
易用性主效應
國家
(1,45) = 10.5 ； P =0.02
設備
(3,135) = 12.8 ； P < 0.001
干擾主效應
國家
(1,45) = 13.0 ； P =0.01
觸控螢幕被認為比觸控板和方向盤控容易使用
與英國受測者相比，中國受測者認為所有設備在駕駛時更易於使用，尤其觸控螢幕和方向盤對駕駛的干擾較小

## Slide 22
03
Results and analysis
- 偏好(總體喜歡)
主效應
設備
(3,135) = 38.7 ； P < 0.001
國家
(1,45) = 13.7 ； P =0.001
觸控螢幕比其他設備更喜歡，觸控板是最不喜歡
中國的受測者普遍比英國的受測者更喜歡所有設備，但特別偏好方向盤(英國偏好旋轉控制器)

## Slide 23
03
Results and analysis
- 偏好
國家與設備的交互作用
任務 | 英國
選單滑動 | F(3,69) = 29.7 ；P<0.001
列表選擇 | F(3,69) = 9.1 ；P<0.001
內容輸入 | F(3,69) = 9.6 ；P<0.001
地圖操作 | F(3,69) = 16.2 ；P<0.001
任務 | 中國
選單滑動 | F(3,69) = 61.9 ；P<0.001
列表選擇 | F(3,69) = 20.1 ；P<0.001
內容輸入 | F(3,69) = 23.1 ；P<0.001
地圖操作 | F(3,69) = 13.8 ；P<0.001
在英國的受測者
選單滑動 : 觸控螢幕 >旋轉控制器 、方向盤 > 觸控板
列表選擇 : 觸控螢幕 、旋轉控制器 > 方向盤 、 觸控板
內容輸入 : 觸控螢幕 (旋轉控制器、方向盤、觸控板之間沒有明確喜好)
地圖操作 : 觸控螢幕 (旋轉控制器、方向盤、觸控板之間沒有明確喜好)
Notes: 在英國的受測者
選單滑動 : 觸控螢幕 >旋轉控制器 、方向盤 > 觸控板
列表選擇 : 觸控螢幕 、旋轉控制器 > 方向盤 、 觸控板
內容輸入 : 觸控螢幕 (旋轉控制器、方向盤、觸控板之間沒有明確喜好)
地圖操作 : 觸控螢幕 (旋轉控制器、方向盤、觸控板之間沒有明確喜好)
在中國的受測者
觸控螢幕視所有任務中最受歡迎的，而觸控板是最不受歡迎的
在卡方檢定顯示，英國的受測者大多偏好旋轉控制器，而中國則偏好方向盤

## Slide 24
03
Results and analysis
- 偏好
國家與設備的交互作用
任務 | 英國
選單滑動 | F(3,69) = 29.7 ；P<0.001
列表選擇 | F(3,69) = 9.1 ；P<0.001
內容輸入 | F(3,69) = 9.6 ；P<0.001
地圖操作 | F(3,69) = 16.2 ；P<0.001
任務 | 中國
選單滑動 | F(3,69) = 61.9 ；P<0.001
列表選擇 | F(3,69) = 20.1 ；P<0.001
內容輸入 | F(3,69) = 23.1 ；P<0.001
地圖操作 | F(3,69) = 13.8 ；P<0.001
在中國的受測者
觸控螢幕視所有任務中最受歡迎的，而觸控板是最不受歡迎的
在卡方檢定顯示(=10.5；p<0.01)，若要選擇與觸控螢幕並用，英國的受測者大多偏好旋轉控制器，而中國則偏好方向盤
Notes: 在英國的受測者
選單滑動 : 觸控螢幕 >旋轉控制器 、方向盤 > 觸控板
列表選擇 : 觸控螢幕 、旋轉控制器 > 方向盤 、 觸控板
內容輸入 : 觸控螢幕 (旋轉控制器、方向盤、觸控板之間沒有明確喜好)
地圖操作 : 觸控螢幕 (旋轉控制器、方向盤、觸控板之間沒有明確喜好)
在中國的受測者
觸控螢幕視所有任務中最受歡迎的，而觸控板是最不受歡迎的

## Slide 25
04
Discussion
人機介面評估
單獨使用觸控螢幕通常比其他更快，且需要的注視更少
→這與Burnett el at.(2011)的發現一致
觸控螢幕在日常環境中的普遍性及使用廣泛的使用範圍，使此類設備對人們用起來越熟悉且更直觀
→這與HaBler el at.(2016)、Motti el at.(2013)、Joddrell和Astell(2016)的發現一致
文化差異
不同國家和文化之間的可接受度不同，中國受測者似乎比英國的更關注二次車載設備
→這與Young el at.(2012)的發現一致

## Slide 26
05
Conclusion
觸控螢幕在英國和中國是一個很流行的解決方案 (要求最低的設備)
不過在各個任務中可發現，每個任務適合的設備都不同
該研究揭示了英國和中國之間的差異，特別是在駕駛性能和視覺行為方面，結果表明中國的受測者投入更多時間及對設備的視覺關注，顯然是犧牲他們的駕駛性能為代價。即便如此受測者仍認為這些設備的干擾較少。
該研究證明了在設計和評估新型車載設備時考慮當地文化的重要性，儘管人們承認文化因素是複雜且相互關聯的。

## Slide 27
Thank you