## Slide 1
Evaluation of AR-HUD Interface During an Automated Intervention in Manual Driving
評估手動駕駛時自動干預的AR-HUD
期刊 :
作者 :
Evaluation of AR-HUD Interface During an Automated Intervention in
Manual Driving (2020)
Nihan Karatas, Takahiro Tanaka, Kazuhiro Fujikake, Yuki Yoshihara, Yoshitaka Fuwamoto,Morihiko Yoshida, Hitoshi Kanamori
學生 : 宋錦玉
Notes: 合流區 : 匝道切進主線道的區域

## Slide 2
Introduction
自動化汽車被視為未來的交通工具，可以減少人為錯誤，同時提供更節能、更舒適、更方便的交通方式。
在美國國家公路交通安全管理局定義了汽車自動駕駛的六個等級(N. H. T. S. Administration et al.,2013)，其中級別三(駕駛員需要隨時做好接管的準備)具有重要意義，因為它有望用於下一代車輛中(J. Bierstedt et al.,2014)。
在2018年3月，一輛自動駕駛汽車在測試期間與行人相撞。美國國家運輸安全委員會指出，事故原因之一是儘管系統在碰撞之前有足夠的時間檢測過馬路的行人，但是駕駛員沒有足夠的時間檢測並做出反應。這個事件表明，人機介面(HMI)的設計和功能對於確保駕駛員和自動化系統以安全的方式合作至關重要。
“自動化意外(Automation surprise)”被定義為自動化系統的行為，與駕駛員的期望不一致 (S. Dekker,2009)。Hurts et al.表示，自動化意外可能會在駕駛員意識到它的存在之前發生 (K. Hurts & R. J. de Boer,2015)。
為了減少自動化意外，系統應及時提供意外行為的原因，以便操作員了解情況並調整對系統的信任。
因此，重要的是設計一個HMI，以人類可以迅速理解的呈現方式與意外情況的相關訊息以及自動化系統的後續行為。

## Slide 3
Introduction
駕駛員在向前看到路實可以透過視覺接受80%的駕駛相關訊息，這有助於安全駕駛(A. S. Cohen & R. Hirsig,1980)。如果駕駛相關訊息與真實環境結合，符合駕駛員視線，那麼駕駛員就可以自然識別訊息並專注於駕駛，而不會分心。
抬頭顯示器(HUD)已被證實可以縮短對意外道路事件的反應時間，從而減少橫向加速度和方向盤的變化。
不過，HUD的介面提供駕駛員靜態視覺提示，這已經被證明會讓駕駛員的精神負荷增加，正如高工作量情況下期況下反應時間更長(C. D. Wickens et al.,1993；E. Fischer & R. F. Haines,1980)。而HUD的另一個限制是可能會出現混亂，會干擾其他可視化的景象(S. Y. Cheng et al.,2007)。另一項研究表明，靜態視覺提示增加檢測危險的反應時間(M. C. Schall & P. Gavin,2010)
先前的研究發現，被明確指出的目標物會更快被注意到(R. T. Azuma,1997) 。所以可以利用擴增實境(AR)與HUD結合使用。研究表明，AR可以提醒駕駛員並將他們的注意力轉移到危險處(M. Tonnis,2005)
所以本研究認為，與使用靜態HUD (S-HUD)相比，使用基於AR-HUD傳達駕駛相關訊息可以增強感知並縮短駕駛員的反應時間。模擬自動駕駛系統突然干預手動駕駛，以避免與突然出現的行人發生碰撞。
假設1 : AR-HUD提示的反應時間會比S-HUD的更短，且能更快識別目標物。
假設2 : 由於駕駛員能夠更快識別目標物，所以也能夠更快理解自動干預的原因，從而更接受和可信系統
假設3 : AR-HUD的用戶體驗會比S-HUD好
Notes: Y.-C. Liu,2003

## Slide 4
Method
實驗設備
軟體 : UC-win/Road
模擬器 : 煞車踏板、加速踏板、方向盤、可調節座椅、五台螢幕顯示器、Tobii Pro Glasses 2²眼動儀

## Slide 5
Method
實驗場景
場景 : 全場5公里，天色為日落之前，此時的物體能見度相對較低
限速 : 要求受測者以時速40公里/小時駕駛，模擬器最高可開到50公里/小時
自動干預 : 發生在4.5公里處
劇本 : 在4.5公里處，左側會出現一個行人，原處於手動模式會由系統自動介入干預，車輛會在行人前方50公尺處自動向右變道，並在HMI上顯示行人位置。完成自動干預後，車輛將以時速40公里/小時的自動駕駛速度，完成後續的路段。

## Slide 6
Method
實驗設計
自變項
S-HUD (靜態抬頭顯示器)
AR-HUD (擴增實境顯示器)
HMI會在行人前50公尺處呈現，當經過行人後便消失
自變項 :

## Slide 7
Method
實驗設計
依變項
依變項 :
眼動分析
主觀評價
題數 | 問題
Q1 | 我可以輕鬆識別視覺提示
Q2 | 視覺提示沒有問題
Q3 | 視覺提示很煩人
Q4 | 執行自動干預沒有任何問題
Q5 | 自動干預功能比較麻煩
Q6 | 視覺提示讓我了解了自動干預的執行情況
Q7 | 執行自動干預的原因可以從視覺提示中理解
Q8 | 我對視覺提示沒有任何抱怨
Q9 | 感謝視覺提示，我在自動干預過程中沒有任何焦慮
Q10 | 由於視覺提示，自動干預的功能是可靠的
Q11 | 我將在我的汽車中使用這種視覺提示和自動干預
Q12 | 我認為視覺提示和自動干預對我的駕駛有幫助
Q13 | 我能夠快速識別目標行人
Q14 | 如果您有任何意見或反饋，請自由描述
評估視覺提示的自動干預
李克特量表
7分表示非常同意，1分表示非常不同意
Notes: 驗收問卷項目 三個項目基於平視顯示提示，兩個項目基於自動干預，六個項目基於自動干預和平視顯示提示的兼容性

## Slide 8
Method
受測者
總共36名受測者 (10名女性，26名男性)
10名女性，26名男性
年齡介於21-54歲
平均年齡 34.638歲 (SD=11.293)
每位受測者皆持有有效駕駛執照
受測者將被隨機分成兩組，一組操作AR-HUD，另一組操作S-HUD
19名受測者應用AR-HUD
17名受測者應用S-HUD

## Slide 9
Method
實驗流程
先向受測者解釋實驗內容
讓受測者熟悉模擬器5分鐘及場景 (與實驗場景不同)
練習期間會模擬從手動駕駛到接受系統自動干預
實驗結束後，受測者須填寫三份問卷
用於評估視覺提示的自動干預
用於評估自動干預的可信度
用於評估視覺提示的用戶體驗問卷

## Slide 10
Result
眼動分析
AR-HUD 數據 : 兩名受測者的注視在HMI出現前已經在目標行人上，因此將他們的數據以其他三個受測者最短反應時間的平均做計算
S-HUD 數據 : 三名受測者的注視根本沒有放在目標行人上，因此將他們的數據以其他三個受測者最長反應時間的平均做計算
結果表明，與S-HUD相比，AR-HUD在注意到行人的速度比較快 (t(15) = 4.825，p = 0.0001)
S-HUD (靜態抬頭顯示器)
AR-HUD (擴增實境顯示器)

## Slide 11
Result
主觀分析
Q4 | 執行自動干預沒有任何問題
Q13 | 我能夠快速識別目標行人
與S-HUD相比，AR-HUD Q4、Q13的評分明顯較高（ t(31) = 1.708，p = 0.048 和 t(31) = 2.753，p = 0.004）
結果表明，AR-HUD的視覺提示在識別道路上的目標行人的駕駛員反應時間更短，且對於自動干預的感知體驗更好

## Slide 12
Result
主觀分析
Q1 | 我可以輕鬆識別視覺提示
Q2 | 視覺提示沒有問題
Q7 | 執行自動干預的原因可以從視覺提示中理解
Q12 | 我認為視覺提示和自動干預對我的駕駛有幫助
Q13 | 我能夠快速識別目標行人
Q1 : r(16) = -0.691, p = 0.003
Q2 : r(16) = -0.621, p = 0.01
Q12 : r(16) = -0.546, p = 0.028
Q13 : r(16) = -0.543, p = 0.029
AR-HUD
S-HUD
Q7 : r(15) = -0.589, p = 0.016
結果表明，隨著識別行人的時間減少，識別的感知就提高。這些結果可能與信任度有關。過去的研究表明，即便系統的行為被認為不好，但因為提供明確的訊息，所以用戶仍然能接受系統(N. Tintarev and JMasthoff,2007；R. Sinha & K. Swearingen2002)

## Slide 13
Result
主觀分析
Competence : r(17) = -0.531, p = 0.034
Caring : r(17) = -0.564, p = 0.022
Trustworthiness : r(17) = -0.637, p = 0.007
AR-HUD
S-HUD
Caring : r(17) = -0.548, p = 0.027
用於評估自動干預的可信度
李克特量表
7分表示非常同意，1分表示非常不同意
Notes: 能力
關懷
信度

## Slide 14
Result
主觀分析
用於評估視覺提示的用戶體驗問卷
李克特量表
7分表示非常同意，1分表示非常不同意
Efficiency : r(17) = -0.564, p = 0.022
AR-HUD
Notes: Attractiveness 吸引力
Perspicuity 清晰
Efficiency 效率
Dependability 可靠性
Stimulation 刺激
Noveity 新穎性

## Slide 15
Conclusions
AR-HUD 的視覺提示可以有更快的反應時間，且有助於識別潛在的障礙物
不過根據受測者的反饋，僅有視覺可能無法讓駕駛員和系統之間能有足夠的理解。在未來的研究中，可以研究不同的模式和組合，以支持和滿足駕駛員更好的自動駕駛體驗。
結果都證實了以下三個假設 :
假設1 : AR-HUD提示的反應時間會比S-HUD的更短，且能更快識別目標物。
假設2 : 由於駕駛員能夠更快識別目標物，所以也能夠更快理解自動干預的原因，從而更接受和可信系統
假設3 : AR-HUD的用戶體驗會比S-HUD好

## Slide 16
Thank you
Notes: 合流區 : 匝道切進主線道的區域