## Slide 1: Towards a driver fatigue test based on the saccadic main sequence: A partial validation by subjective report data
Transportation Research Part C 21 (2012) 122–133
Leandro L. Di Stasi , Rebekka Renner , Andres Catena , Jose J. Canas ,
Boris M. Velichkovsky , Sebastian Pannasch
學號：M10821023 學生：邱郁茹

## Slide 2: 簡介
Cacciabue(2004)、Boksem & Tops(2008)自動化減少了操作員的需求量，而認知過程(感知、注意力)，已經變得比行動還更重要。
Thorndike(1900)連續且高要求認知的任務會產生精神疲勞，是人機交互領域深入研地的影響之一。
Grandjean(1980)精神疲勞會「降低精神警覺狀態的」會影響表現。
Lal & Craig(2001)精神疲勞是現代技術社會的關鍵因素；是大多數人無法避發生錯誤的主要原因(Nilsson等人，1997)。
RACE(2009)在西班牙導致致命車禍的第四大原因是精神疲勞。

## Slide 3: 簡介
Stone等人(2003)、Schleicher等人(2008)使用眼部運動調查精神疲勞，心理物理學、Fmri、EGG(Wijesuriya等人，2007；Cook等人，2007；Smiley，2007)。
眼睛起源於大腦生長，是中樞神經系統的一部分(Wilson & O′Donnell，1988； Hain，1992)。
Morad等人(2009)注視參數的分析應提供最佳的警覺性指數以及量化、追蹤精神疲勞的簡便方法。
Leigh & Zee(1999)某些眼球參數(眼部擴張、氣孔運動速度)是無法自行控制的，因此假定他們對疲勞是敏感且直接影響Roeland(2005)。
Notes: Shan等人(2008)精神疲勞的理論和實踐影響已為人所知，但測量疲勞(複雜、動態任務中)仍然具有挑戰性。
Di Stasi等人(in press)量測不太適合在實驗室外的場景進行實驗，因此需要非侵入性的方法來評估駕駛疲勞。

## Slide 4: 簡介
Wickens & Hollands(2000)眼球追蹤設備可量化3種關於駕駛員精神狀態的潛在資訊：眼睛運動、眨眼率、瞳孔大小。
Velichkovsky等人(2002)疲勞增加導致眨眼率增加(眼睛閉合頻率增加)，導致視覺所得到的資訊會減少(視覺資訊丟失)，因次會導致績效錯誤的可能性也增加。
Morris & Miller(1996)正常的眨眼率會有4%的視覺資訊丟失，但有大多數的錯誤都是由注意力不集中、眨眼率增加等造成的。
Beatty & Lucero-Wagoner(2000)瞳孔大小，除了疲勞之外，還會因為情緒、環境照明等因素而造成變化，因此很難單純歸因於個人因素。

## Slide 5
Dodge & Cline(1901)；Dodge(1917)眼球快速的彈道運動(掃視)平均每秒執行3次，掃視的幅度變化、持續時間和峰值速度(PV)各不相同。這些參數之間的關係被稱為「主序列」，用於描述PV和持續時間隨振幅系統增加這一事實（Bahill等人，1975）。在視覺任務中，眼球跳動速度會受到精神激活程度（App & Debus，1998）、機敏性（Thomas & Russo，2007）、警惕性的自然波動（Fafrowicz等人，1995）、睡眠剝奪（Zils等人，2005）、藥物引起的鎮靜作用（Grace等人，2010）、精神工作量（Di Stasi等人，2010a，b，2011a，b）和疲勞（Schmidt等人，1979； Morad等人，2009； Hirvonen等人，2010）等等影響。
簡介
Notes: 跳視：是眼睛在不同凝視點之間的迅速 移動，屬最普遍的移動方式的，且被認 為是最快速的眼球運動，移動速率可達 800°/s(Zigmond et al., 1999)
但是，PV 是獨立於持續時間的，因為沒有連接這兩個參數的數學函數（Becker，1989）。

## Slide 6: 簡介
Galley(1993)研究中，凝視與眨眼行為，在駕駛過程中以不同的次要任務進行了重新排序，受試者必須在不同的位置找尋特定的訊息。結果顯示，眨眼行為可能是視覺行為中斷的良好指標(例如：將視線從顯示監視器上定向儀表板進行檢查)，而掃視速度可能代表駕駛員的的敏感指數。
Schleicher等人（2008）研究了幾種眼動變量（包括主要序列參數和眨眼）的變化行為作為在模擬交通情況下增加嗜睡的函數。受試者單調行駛2小時路（沒有次要任務）。發現眨眼行為是客觀和主觀嗜睡的可靠指標。
Notes: （眨眼持續時間，眼皮重新打開的延遲，眨眼間隔和標準的眼睛閉合速度）

## Slide 7: 目前研究
設計一個控制良好的實驗，利用任務複雜性不變，研究時間對主序列參數的影響
我們使用受控的固定任務來衡量參與者在虛擬駕駛中2小時的駕駛所導致的精神疲勞環境。凝視任務會執行了三次：駕駛前、駕駛後、駕駛後休息完。
實驗基於以下假設：單調駕駛2小時後，我們參與者的精神疲勞加劇條件。作為一個可行的假設，我們認為精神疲勞會影響掃視動力學（主序列參數）並削弱駕駛任務的性能（增加駕駛速度的變化性）。

## Slide 8: 實驗受試者
10名受試者(5男、5女)，年齡為19~36歲(平均：23.9，標準差：4.9)
所有受試者視力均為正常或矯正，並持有駕照(平均：5.6，標準差：4.4)
測試前須：戒酒24小時、戒除咖啡因飲料12小時、至少睡眠7小時(平均：8.2，標準差：1.2)
每晚必須睡眠7~9小時(平均：7.6，標準差：0.75)
測試時間：早上9~12點
Notes: 為了避免混淆晝夜節律的影響（Lenne等，1997； Williamson等，2011）或任何晝夜變化（Grace等，2010），所有實驗均在上午9點至12點之間進行。
研究由(WMA, 2008)進行
受試者被告知，該實驗的目的是評估他們在現實道路環境中的行為。在駕駛任務之前，需要進行5分鐘的練習，使參與者熟悉模擬器。建議受試者在環境中時速約為50公里並遵守交通規則

## Slide 9: 實驗設備
使用Eyelink 1000遠程眼動追蹤系統(SR Research, Ontario, Canada)
PC的SIRCA模擬器，取樣速率約為20HZ，模擬行駛在道路上
19英吋螢幕(1152x864相素)
方向盤提供觸覺回饋、顯示器顯示速度和中央後視鏡、揚聲器位於駕駛者前面，駕駛者坐在距離地面2公尺以上的椅子上，並提供模擬發動機的聲音
22度的空調房間、背景雜音最小
周圍交通流量適中，交通車輛約為75輛位於受試者1.5公里半徑內

## Slide 10: 實驗設計
使用4種不同的問卷
格羅寧根睡眠質量量表（GSQS）
斯坦福大學嗜睡量表(SSS)
德國版的Chalder疲勞量表（CFS）。
精神工作量測試（MWT）。
Notes: 格羅寧根睡眠質量量表（GSQS）有關的15個對/錯陳述。感到難以入睡，睡眠時間長，睡眠分散和清晨醒來。該調查表包含4項得分為正，11項得分為負；第一個陳述沒有評分。最高分為14分，表明前一天晚上睡眠不佳。
在實驗開始時得分高於3的受試者將被排除在進一步測試之外，而在我們的研究中情況並非如此（Morad等，2009）。
斯坦福大學嗜睡量表(SSS)，包含七個陳述，描述了逐漸增加的嗜睡感，範圍從「感到活躍，充滿活力，機敏或清醒」（得分1）到「不再與睡眠打架，睡眠會很快發作；有像夢一樣的想法''（分數7）。
德國版的Chalder疲勞量表（CFS；探討了疲勞程度，該表 Chalder等人，1993； Bengel等人，2008）由14個對/錯陳述組成。
精神疲勞也可能是持續的精神負擔的結果。因此，我們使用了精神工作量測試（MWT）的德語翻譯來評估參與者所經歷的精神工作量。該問卷要求參與者判斷13種雙極視覺量表（兩端低/高）。沒有向參與者顯示任何數值，但是在數據分析過程中，將範圍從0到100（21個點）的值分配給了標尺上的位置（有關更多詳細信息，請參見 Di Stasi等，2009）。

## Slide 11: GSQS(The Groningen Sleep Quality Scale)
此量表可以測出填寫者的睡眠品質模式。
填寫15題並持續14天則可了解個人的睡眠模式。
評分方式：
  第1題問題不計分
  第2、3、4、5、6、7、9、11、13、14、15題若回答「True」則得一分。
  第8、10、12若回答「False」則得一分。
最高分為14分，得分越高者，代表睡眠品質越不好。

## Slide 13: SSS(Stanford Sleepiness Scale)
此量表可以測出填寫者的靈敏程度(反意，遲鈍)。
填寫從早上7點~半夜12的精神狀態，連續填寫7天。
評分方式：
  以1~7分以及「X」來代表靈敏程度。
  1分代表：很有活動力、精神狀態很好、很清醒的。
  4分代表：模糊地帶，代表有一點懶散。
  7分代表：無法再與睡魔抵抗，可迅速睡著。
  X代表：已睡著。
4分以上即代表睡眠不足。

## Slide 15: CFS(Chalder Fatigue Scale)
受試者勾選量表上這11種問題，來評斷他們當時的狀況，可以判斷他們的疲勞程度。
評分方式：
  將勾選的表格來換算成0~3分來計算。
  less than usual、better than usual：0分
  no more than usual、no worse than usual ：1分
  more than usual、 worse than usual：2分
  much more than usual、 much worse than usual ：3分
在反覆測驗之後，若有分數下降則被視為已改善。

## Slide 17: MWT(Mental Workload Test)
此量表是西班牙對NASA-TLX量表的改版。
此量表可以測出受試者工作時心理負荷量。
評分方式：
  分為六種指標。
  每一種指標都由受試者自評0~100分。
  並將六種指標兩個兩個進行比較(共15組)，由受試者判斷對工作負荷的重要程度，認為重要的就優先選取，而根據被優先選擇的次數，決定各指標的權重，每個指標的權重都在0~5之間，6個指標權重加起來需等於15。
  最後結合各種指標分數及權重進行加權平均，即可算出綜合的工作負荷值。

## Slide 19: 實驗流程
1.受測前，進行5分鐘的駕駛練習熟悉模擬器。
2.需要5分鐘來從駕駛模擬轉換至眼球追蹤儀器並進行校正。
3.開始進行第一次一整組凝視任務，一開始螢幕上會先出現白色十字(會隨機出現在螢幕的四個角)。
4.十字消失，紅點(內部為黑點)會隨機7種偏心角度出現在剛剛上一張白色十字出現的三種方向(垂直，對角或水平)的範圍。
5.紅點消失，只出現深灰色螢幕，接下來再次出現白色十字紅點。重複以上步驟(3~5)。

## Slide 20: 實驗流程
6.每種角度(7種)的紅點會出現48次，一整組凝視任務會出現7*48=336次紅點，而每84次後會進行一次校正(總共336/84=4次校正)。
7.完成一整組凝視任務大約8分鐘。一整組凝視任務結束之後，進行第一次量表填寫。
8.量表填寫完後，進行駕駛任務，在模擬道路中行駛120分鐘(讓駕駛員感到疲勞)。
9.行駛之後，需要5分鐘來再次進行轉換及校正，接著第二次的一整組凝視任務(8分鐘)。
10.第二次凝視活動結束後，填寫第二次量表。

## Slide 21: 實驗流程
11.量表填寫完之後，進行15分鐘的短暫休息。
12.休息完之後，進行眼球追蹤儀器校正，並進行最後一次凝視任務(8分鐘)。
13.填寫第三次量表，並結束實驗。
整個實驗時間大約為3個小時(180分鐘)。

## Slide 22: 結果
整個行駛時間120分鐘被分割為6個TOD(time-on-driving)區段。
六個區段間沒有可靠度差異，F(5,40)=1.6，P>0.05，MSE=15.22。
但其中，行駛速度反映出儘管駕駛者精神疲勞，但仍然保持者50 km/h 附近的行駛速度。

## Slide 23: 結果
行駛1小時之後，pv值開始下降，眼睛的掃視時間也開始延長，而pv值也在駕駛任務結束時達到最低水平，也就是最大疲勞程度。
在Schleicher等人(2008)研究中也發現類似的結果，在行駛130分鐘之後，駕駛者的疲勞程度以達到可能會中止實驗的程度。而在90分鐘後，駕駛者的睡意已達到飽和。
而此實驗的受試者，在80分鐘時已達到精疲力盡的程度，代表著其在剩下的40分鐘裡，pv已再進一步的降低了。

## Slide 24: 結果
DeLuca(2005)研究指出，疲勞程度取決於任務的時間以及任務的複雜性。
當疲勞感逐漸增加時，受試者會盡更大的努力去保持開車水平，以免發生危險。
而在駕駛完畢的休息15分鐘之後，如pv值所示，其水平無法恢復到開車前的狀態，因此發現受試者無法適當地去量化其疲勞程度。

## Slide 25: 補充-Eccentricity 偏心度
整個視網膜的中央部位有一個無血管區域，稱為黃斑區，直徑約1-3mm，而黃斑區中央最薄的地方稱中央小窩，約佔1-2度視角。
以中央小窩為0度視角起算點，1度視角也稱為1度離心度，即eccentricity。