## Slide 1: Detecting fatigue in car drivers and aircraft pilots by using non-invasive measures: the value of differentiation of sleepiness and mental fatigue
Xinyun Hu, Gabriel Lodewijks
Journal of Safety Research 72 (2020) 173–187

## Slide 2: 簡介
許多行業都會因為不同程度的疲勞，而遭受到損害，尤其是航空、公路運輸的疲勞問題問題更容易造成人類生命危險的威脅
為了減輕疲勞對道路、空中運輸安全的影響，須進行疲勞風險管理，行業的雇主必須確定疲勞相關因素並降低相關風險
通過使用非侵入性和客觀的指標來表示操作者的疲勞狀態，尤其是在持續的注意力開始下降之前或是附近，可以減少操作失誤的風險
Flight Ascend Consultancy(2017); Maycock(1996)
Phillips, Kecklund, Anund, & Sallinen(2017)

## Slide 3: 疲勞
主動/被動疲勞：情境警覺和績效下降
定義
  工作能力下降，不適感(discomfort)增加
  喪失動力(power)、對刺激做出反應的能力
  通常伴隨疲勞(weariness)、疲倦(tiredness)
主動/被動
  主動疲勞：與任務有關的，連續的、長期的知覺運動調節(perceptual-motor adjustment)
  被動疲勞：要求操作者監控(monitor)顯示器，但是很少做出反應
Rudari, Johnson, Geske, & Sperlak(2016)
Desmond and Hancock (2001)
Notes: 在運輸領域，疲勞反應和感覺是在超載或是欠載的(工作沒有挑戰感產生頭痛、疲勞，容易生病等症狀)的狀況下發生
被動疲勞：長時間駕駛幾乎甚麼都不做

## Slide 4: 主動疲勞 Active fatigue
對環境的關注而導致高腦力的需求，可能會導致駕駛者主動疲勞和相關反應
在長時間的駕駛和飛行下，會頻繁的調動自己的精神資源來滿足任務的高要求
大氣與資源理論(atmosphere aligns with the resource)：更高要求的任務需要更多的資源
環境
  交通密度高，不可預測的道路
  惡劣的天氣條件，車輛內不可能要求駕駛者執行多項次要任務
Warburton(1986)
Notes: 即潛水員/飛行員的資源可以定義為用於加工的“燃料”或“能源”的儲存庫
例如在汽車的GPS地圖中查找彎路，管理駕駛艙內的複雜儀表

## Slide 5: 被動疲勞 Passive fatigue
長時間駕駛或飛行狀態下，無所事事時，會誘發被動疲勞
意志力調節理論(effort regulation theory)
疲勞反應是嗜睡(sleepiness)和有睡意的(drowsiness)
可能導致性能明顯下降，例如：車道保持性能下降
環境
  在單調的高速公路上駕駛
  飛機處於自動駕駛模式時
Hockey(1986)
Larue, Rakotonirainy, & Pettitt (2010)
Notes: 精力調節理論：根據不斷變化的需求做出相應的努力，因此在被動疲勞的條件下，使用很少的精力和資源來保持他們的情況警覺意識降低他們的績效標準
被動疲勞甚至比情境警覺不足，沒有任何明顯的身體困倦症狀（例如疲倦的眼睛）對駕駛員/駕駛員安全具有更高的風險。

## Slide 6: 精神疲勞
精神疲勞
  一種漸進的累積的過程
  與一般的疲勞有關
  對任何需要努力事物不感興趣，抑制感、精神表現降低；效率、警覺性降低
精神疲勞與嗜睡的區別
  精神疲勞不會在幾秒鐘的時間內快速波動；嗜睡則會快速波動
  休息、不運動可以減輕精神疲勞，但會使得睡意加重
Borghini et al. (2014); Lal & Craig(2001)

## Slide 7: 精神疲勞 Mental fatigue
任務時間(值勤時間長)
內生性因素(endogenous factors)
  上班時間、高工作量會累積精神疲勞
  崎嶇不平的道路可能會導致駕駛者的精神疲勞加劇
外在性因素(exogenous factors)
  道路幾何特徵和路旁環境的特徵會加劇精神疲勞、嗜睡

## Slide 8: 嗜睡 Sleepiness
睡眠相關：睡眠債(連續早起)、晝夜節律(時差)、起床後的時間
內生性因素(endogenous factors)
  與睡眠有關的因素會使得嗜睡惡化
  單調的高速公路會導致許多與嗜睡有關的(Sleepiness-related)事故發生
外在性因素(exogenous factors)
  道路幾何特徵和路旁環境的特徵會加劇精神疲勞、嗜睡
Dingus(1995)

## Slide 9: 汽車駕駛者 vs 飛行員
相異
  汽車駕駛者：關注外部環境，例如：監視外部道路幾何特徵或交通狀況
  飛行員：將更多的注意力和認知資源分配給內部環境，例如：複雜的駕駛儀表板
相似
  低工作量：在單調的高速公路上行駛、飛機巡航時持續的監視任務
  高工作量：起飛或降落、繁忙的交通、惡劣的天氣
  上班時間、工作量仍然在累積精神疲勞
  晝夜節律、睡眠債、起床後的時間

## Slide 10: 非侵入性疲勞測定
經過廣泛的回顧及總結各種非侵入性措施，以分析汽車駕駛者及飛行員的疲勞，將非侵入性措施分為「主觀」、「行為」和「生理」
疲勞的定義通常是非常模糊和多維度的以精神疲勞和嗜睡作為主要重點
使用神經心理生理信號——EEG/ECG/EOG作為疲勞的生理指標，其中Lal and Craig(2001)認為EGG是表示駕駛者疲勞的最有希望的措施
腦波圖被公認為評估駕駛者和飛行員疲勞的「黃金標準」，信號來自皮質神經細胞的抑制和興奮後突出的電位，而該電位是通過分布在頭皮表面的電極去進行測量的
δ(0.5-4Hz) θ(4-7Hz) α(8-13Hz) β(14-30Hz)
Lohani et al.(2019)
Notes: Delta theta(額葉、中央和枕骨區上方) alpha(中央、頂葉和枕骨區域上方) beta(額葉、中央和顳部區域)
根據腦電圖中不同功率帶所記錄的波型，推斷大腦的疲勞、情緒、認知過程、警覺減退的狀況

## Slide 11: 駕駛時的腦電圖
隨著疲勞的增加， α和θ的譜帶上的功率會增加，在Craig et al.(2012)進行2個小時的單調駕駛模擬實驗，受測者有明顯的嗜睡狀況，例如：長時間閉眼
Zhao, Zhao, Liu, and Zheng(2012)進行了類似的1.5小時的駕駛模擬實驗， 觀察到在α和θ帶的平均功率值增加，而在β帶的平均功率值則減小
在駕駛研究中，精神疲勞和嗜睡會加劇對α、 θ和β帶的影響，兩種狀況可能對某個頻段的功率變化會產生相同的影響，而對其他頻段的影響則相反，例如：嗜睡會增加α和β帶的能量；而精神疲勞時， α增加，但β減少

## Slide 12: 飛行時的腦電圖
從晚上20:45到隔日早上9:00檢視實際飛行(每次飛行前和兩次飛行後)和實驗環境(在實驗室進行三次測試)中的EEG功率變化，而不論哪種環境，θ和β的活性都增加，表示睡眠不足的精神疲勞；但α則是兩種環境不一致，對於α降低可以解釋完實驗室的環境可能導致睡眠狀態，而α升高則是由於高喚醒程度所引起的
飛行員的疲勞不是關注汽車駕駛者的嗜睡，而是精神疲勞，因為飛行員是大量的工作(訓練)、睡眠不足和任務時間長所導致的
在嗜睡狀況下，汽車駕駛為α活性增加，飛行員則相反；在精神疲勞狀況下，均為α活性增加在疲勞研究中，需要將精神疲勞和嗜睡區分開
Caldwell, Hall,
and Erickson (2002)
Notes: 因為精神疲勞的出現會干擾腦電信號活動

## Slide 13: 人體行為
影片中容易辨識出許多嗜睡的證據，例如：打哈欠、眼睛流淚、閉眼或頭部傾斜
通過各種分類器來定位及追蹤嘴部運動，是檢測疲勞和警報狀態的可行方法，例如：人工神經網絡(ANN)
多種眼動行為作為疲勞指標，例如：凝視

## Slide 14: 瞳孔直徑
瞳孔測定術(Pupillography)是睡眠相關疲勞的客觀指標
平均瞳孔直徑與主觀嗜睡程度相關
隨著警戒性的降低，瞳孔尺寸會變小。Hopstaken(2015)研究中證實，精神疲勞加劇與刺激誘發，瞳孔直徑會同時縮小
航空業的文獻，LeDuc et al.(2005)表明，隨著精神、視覺、身體疲勞和靈敏性下降，瞳孔尺寸會略有增加；但在Wu, Wanyan, & Zhuang (2015)的觀察發現，飛行員在波音737-800飛行模擬器執行長期雙重任務時，瞳孔直徑會隨著極大的疲勞而減小
瞳孔直徑的變化與陸地上和空中運輸的工作量有關
Morad, Lemberg, Yofe, & Dagan(2000)

## Slide 15: 閉眼
眼皮閉合的百分比PERCLOS(percentage of eyelid closure)是駕駛者疲勞最可靠最有效的指標
PERCLOS會隨著醒著的時間增長，駕駛性能的下降，刺激的反應增加，而增加眼皮閉合的百分比
眨眼率(blink rate)也可表明駕駛者的嗜睡，飛行員的精神疲勞和高工作量。當飛行員處於警戒狀態時，他們的眨眼率會隨著視覺工作量的增加，以及任務需求的增加，而降低眨眼率，因為他們更磚竹於自己的任務
當在短時間內(0.5-2.0s)發生兩次以上的眨眼行為，表示精神負荷引起了疲勞累積
Dinges & Grace(1998)
Ji et al.(2004)
Wilson & Fisher(1991)
Horiuchi, Ogasawara, & Miki(2017)

## Slide 16: 跳視 Saccadic
研究駕駛場景的眼動指標變化，使用不同的次要任務(Galley, 1993)和不同的外部駕駛環境(單調、城市)(Galley and Andres, 1996)來增加駕駛者的任務難度，隨著任務的難度增加，跳視的速度增加；但隨著任務時間的增加，精神疲勞程度會減少
Di Stasi et al.(2012)設計2小時的駕駛任務已產生精神疲勞，發現駕駛任務前後眼跳速度有明顯下降，並且在休息的15分鐘之後也沒有變化
在航空領域，Di Stasi et al.(2016)研究短程和長城模擬飛行的之前和之後，跳視的速度可以作為飛行員疲勞的一個很好的生物標記；Diaz-Piedra et al. (2016)在實驗室外設置了一個實際飛行的研究，比較實際飛行2小時的前後，對跳視進行分析，發現跳視的速度明顯降低
高工作量和工作時間所導致的精神疲勞會導致眼跳速度降低

## Slide 17: 駕駛行為
關於汽車駕駛者的疲勞感Liu, Hosking, and Lenné (2009)總結出車輛措施，以識別嗜睡或疲勞的增加：汽車的橫向位置、方向盤轉動、偏離限速與嗜睡和疲勞有關；油門踏板的位置和力道的變化，反映出駕駛性能，例如：注意力不集中和注意力分散
航空領域，Morris and Miller(1996)對於飛機的速度、航向、高度和垂直速度的變異性進行評分，計算出誤差分數，他們認為誤差分數會隨著飛行員的疲勞增加而增加

## Slide 18: 主觀評量
嗜睡
  卡羅林斯卡嗜睡量表(Karolinska Sleepiness Scale, KSS)
  斯坦福嗜睡量表(Stanford Sleepiness Scale, SSS)
整體主觀疲勞
  格羅寧根睡眠質量量表(Groningen Sleep Quality Scale, GSQS)
  SSS
  查爾德疲勞量表(Chalder Fatigue Scale, CFS)
  心理負荷測試(Mental Workload Test, MWT)
Di Stasi et al.(2012); Wang & Xu(2016)
Di Stasi et al.(2012)

## Slide 19: 主觀量表
視覺模擬量表(Visual Analog Scale, VAS)：整合多維問卷-警覺性、精神疲勞、視覺疲勞、身體疲勞
任務負荷指數(NASA-TLX)
鄧迪壓力狀態問卷(Dundee Stress State Questionnaire, DSSQ)：評估壓力，工作量和疲勞等多種狀態
博格感知勞累量表(Borg rating of perceived exertion scale, BORG)：比較飛行員在飛行前後的精神疲勞

## Slide 20: 結論與討論
在進行運輸相關疲勞研究之前，須要弄清楚疲勞的反應及了解目標工作環境中的疲勞性質
結合多種非侵入性疲勞檢測方法能夠提供良好的可靠性
理想狀況下，使用可靠的疲勞檢舍設備能夠成功識別操作者是否有疲勞的存在，然後提示操作者需要休息，甚至通知第三方進行干預，可以大大提高運輸安全醒，減少因疲勞和人為失而造成的事故